OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKÓW

WNIOSKU O WYDANIE ŚWIADECTWA POCHODZENIA Z KOGENERACJI

Uwagi ogólne

- Wersja elektroniczna wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji zawiera pola wyboru, które oznaczono kolorem szarym.

- Wszystkie załączniki należy zapisać na dysku lokalnym (bez zmiany nazwy plików) w tym samym katalogu.

- W Załącznikach Nr 2 – 5:

- wypełniamy tylko pola zaznaczone kolorem zielonym;

- nie zmieniamy nazw załączników, nazw arkuszy;

- nie zmieniamy formatowania pól.

- Zaczynamy wypełnianie załączników zgodnie z numeracją. Na końcu uzupełniamy Załącznik 
Nr 5, który zawiera łącza do innych źródeł danych (Załączników Nr 2 – 4).

- Wszystkie dane podajemy z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.

- Okres sprawozdawczy

W przypadku gdy wniosek jest składany za okres:

1)	roku kalendarzowego należy dołączyć do niego sprawozdanie, o którym mowa 
w ust. 10, sporządzone na podstawie uzyskanej w tym okresie rzeczywistej średniorocznej sprawności przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną lub mechaniczną i ciepło użytkowe w kogeneracji;

2)	krótszy niż określony w pkt 1 – dane ilościowe zawarte w tym wniosku podaje się łącznie za okres objęty tym wnioskiem, z podziałem na poszczególne miesiące.

Zgodnie z powyższym, w przypadku wymienionym w pkt 2), w Załącznikach Nr 2 – 5 podajemy dane łącznie za okres objęty danym wnioskiem, natomiast w Załącznikach 
Nr 7 – 10 w podziale na poszczególne miesiące.

- Z chwilą złożenia wniosku do operatora systemu elektroenergetycznego, wersja elektroniczna Załączników Nr 2 – 5 powinna zostać przesłana na adres e-mail:

chp@ure.gov.pl

Wniosek

Wiersz Nr 2 – Typ jednostki kogeneracji

Należy podać tylko jeden typ urządzeń zgodnie z poniższą tabelą, na podstawie danych zawartych w koncesji.

W przypadku jednostki kogeneracji wytwarzającej energię w zespołach urządzeń, należy podać ten typ urządzeń kogeneracji, dla którego przyjęto wartość najwyższej sprawności granicznej.

| Kod literowy | Typ jednostki kogeneracji |
| --- | --- |
| TGO | Turbina gazowa z odzyskiem ciepła |
| TGP | Układ gazowo-parowy z odzyskiem ciepła |
| TRM | Mikroturbina |
| TPP | Turbina parowa przeciwprężna |
| TPU | Turbina parowa upustowo-kondensacyjna |
| SSP | Silnik spalinowy |
| SST | Silnik Stirlinga |
| SPR | Silnik parowy |
| OPW | Ogniwo paliwowe |
| OOR | Organiczny obieg Rankine'a |
| PTK | Pozostałe technologie pracujące w kogeneracji |

Załącznik Nr 1

Proszę dołączyć do wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji wyłącznie 
w przypadku, gdy w jednostce kogeneracji była zużyta inna biomasa stała niż biomasa sucha.

Załącznik Nr 2

Dla danego roku rozpoczęcia eksploatacji jednostki kogeneracji, formuła zawarta w tym załączniku sama określi właściwe zharmonizowane referencyjne wartości sprawności dla wytwarzania rozdzielonego energii elektrycznej (zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2015/2402 z dnia 12 października 2015 r. - patrz Załącznik Nr 1)

W przypadku, gdy paliwo spalane w danej jednostce kogeneracji nie zostało wymienione 
ww. załączniku (np. gaz gardzielowy, gaz z odmetanowania kopalń), należy wpisać dane paliwo w miejsce istniejącego paliwa, którego zharmonizowane referencyjne wartości sprawności są właściwe dla wprowadzanego paliwa.

Załącznik Nr 3

Należy podać dane dotyczące ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji Qu 
i ciepła użytkowego w kogeneracji Quq.

Załącznik Nr 4

- Kolumna (4) i (6) – Energia inna niż zużyta na potrzeby własne i Energia zużyta na potrzeby własne.

- Wartość RAZEM powinna być zgodna z ilością energii elektrycznej wytworzonej brutto 
w jednostce kogeneracji.

Załącznik Nr 5

Po otworzeniu tego załącznika, pojawi się komunikat „Ten skoroszyt zawiera łącza do innych źródeł danych”. Klikamy „Aktualizuj”. Skoroszyt pobierze dane z Załączników 2-4.

- Wiersz 4 - Równoważnik paliwowy Qbr

Wypełnić w przypadku występowania równoważnika paliwowego. Procedurę określenia tej wielkości należy także zamieścić w Załączniku Nr 6.

- Wiersz 7 - Ilość ciepła użytkowego dostarczonego odbiorcom zewnętrznym Qodb

Produkcja ciepła wysłanego odbiorcom zewnętrznym.

- Wiersz 8 – Ilość ciepła użytkowego zużytego wewnątrz zakładu Qzw

Produkcja ciepła zużytego na potrzeby własne zakładu np. na procesy produkcyjno – przemysłowych czy ogrzewania budynków wewnątrz zakładu.

UWAGA! – suma wartości w wierszach 7 i 8 powinna odpowiadać wartości ilości ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji Qu w wierszu 6.

- Wiersz 14 - Ilość energii elektrycznej odpowiadająca produkcji energii mechanicznej Abm

Wypełnić w przypadku wykorzystania energii mechanicznej. Procedurę określenia tej wielkości należy także zamieścić w Załączniku Nr 6.

- Wiersz 25 - Średnioroczna sprawność ogólna η

W przypadku gdy wniosek jest składany za okres:

1)	roku kalendarzowego należy podać uzyskaną w tym okresie rzeczywistą średnioroczną sprawności przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną lub mechaniczną 
i ciepło użytkowe w kogeneracji;

2)	krótszy niż określony w pkt 1 – należy przyjąć na podstawie wartości planowanych dla danego roku kalendarzowego.

- Wiersz 27 - Współczynnik zmiany mocy β

Procedurę określenia tej wielkości należy także zamieścić w Załączniku Nr 6.

Załącznik Nr 6

Należy podać algorytmy wyznaczania (wraz z przedstawieniem zastosowanych wzorów

i danych wejściowych do algorytmów obliczeniowych) następujący wielkości:

- równoważnika paliwowego Qbr;

- ilości energii elektrycznej odpowiadającej produkcji energii mechanicznej Abm;

- współczynnika zmiany mocy β.

Załącznik Nr 9

W przypadku paliw gazowych można także zastosować wzór tabeli z Załącznika Nr 7 lub Nr 8.